Технический райдер группы «КОРОЛЬ И ШУТ»

!!!ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНЦЕРТА ГРУППЫ «КОРОЛЬ И ШУТ» ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАНИЕ ДАННОГО РАЙДЕРА С ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ГРУППЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО E-MAIL) ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ.

На площадке ОБЯЗАТЕЛЬНО должен присутствовать экземпляр данного райдера в распечатанном виде в 2 экземплярах.

КОНТАКТЫ:

ЗВУКОРЕЖИССЕР -  РАХОВ МИХАИЛ

E-mail: m.paxob@gmail.com

Телефон: +7-905-206-83-78, +7-903-627-67-91

МЕНЕДЖЕР СЦЕНЫ - САВЕЛЬЕВ АРКАДИЙ

E-mail: ramones@bk.ru

Телефон: +7 (921) 656-52-90

Данный райдер является списком необходимых и обязательных требований к проведению концерта группы. Не позднее 2 (двух) недель до предполагаемого выступления, необходимо прислать максимально полный список оборудования, предоставляемого для концерта. Внесение изменений в комплект оборудования после конечного согласования невозможно!!! Обращаем ваше внимание, что вход зрителей в зал начинается только после того, как технический персонал группы, и никто другой, подтвердит полную готовность всего комплекса оборудования к выступлению.

Внимание: все фестивали обсуждаются отдельно и заранее!!!

PA система:

Для проведения концерта группы крайне желательно использовать линейные массивы.   L-­‐Acoustics K1/VDOSC/KUDO/dV-DOSC/KARA, D&B J/Q/V series, Meyer MILO/MICA, JBL Vertec/VTX, 2x18 Subs (того же производства, что и топы) в соотношении 0,75:1 к количеству топов. Вся система должна находиться в полностью рабочем состоянии. Система не должна располагаться за линией конца сцены (за спиной артиста)!!!

Количество зависит от размеров площадки, все детали по РА системе обговариваются заранее при согласовании.

Средневзвешенный SPL на FOH позиции 98-102db A(w), что означает, что система должна воспроизводить уровень 112db A(w) без искажений и срабатывания лимиттеров.

В каждом конкретном случае обговаривается использование фронтфилов и аутфилов (зависит от параметров площадки).

ВАЖНО! Используется отдельный посыл с матрицы пульта для сабвуферов.

Все компоненты PA системы коммутируются в наш системный рэк или управляющую консоль!!

F.O.H. оборудование.

На сольных концертах и в случаях фестивалей группа использует свой пульт Allen & Heath iDR-48 и управляющую консоль. Системный рэк (Allen & Heath iDR-48) располагается на сцене с левой стороны и связывается с управляющей консолью с помощью кабеля САТ5 (Ethernet), который должен быть проложен до прибытия технического персонала, и для которого должна быть предусмотрена трасса (от системного рэка до управляющей консоли), ограждающая его от контакта со зрителем, путем укладывания кабель каналов или иным способом.

Пульт (управляющая консоль) располагается на продольной осевой линии зала (по центру), на удалении не более 40 метров, на полу площадки (не на/под балконом) и огораживается тяжелым барьером. Присутствие посторонних лиц в зоне пультовой недопустимо, в течение всего концерта на пультовой должен находиться охранник.

В пультовой необходим стол высотой не менее 1 метра и длиной не менее 1,2 метра, 6 розеток 220 V, находящихся на одной фазе с PA системой, измерительный микрофон со стойкой, 4 кабеля XLR-XLR длинною минимум 5 метров, 2 кабеля Jack-Jack, CD-проигрыватель.

МОНИТОРЫ:

2-4 идентичных  мониторных кабинета (Meyersound, L-Acoustics, D&B, NEXO) и т.п. мощностью не менее 500W каждый, объединенных в 1 микс по 2 кабинета и располагающихся по фронту сцены.

Кроме этого, требуются 3х-полосные (Hi, Mid, Lo) прострелы (Meyersound, L‐Acoustics, D&B и т.д.) суммарной мощностью не менее 5 кВт (прострелы должны располагаться на такой высоте, чтобы ВЧ драйвер находился на высоте около 2 метров от пола сцены), объединенных в 1 стерео микс.

Группа использует собственную систему радиомониторинга; для ее подключения необходимо рядом с системным рэком наличие 6 розеток 220 V и 12 кабелей XLR-XLR.

Все мониторы коммутируются в наш системный рэк!!

ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ:

Барабаны:

YAMAHA Custom Absolute, YAMAHA OAK Custom, Yamaha Recording Custom!!!!!!!!!

Комплектация:

- бочка 22”, том 10”, том 12”, том 14”, бас том 16” с пластиками REMO PINSTRIPE, Evans Genera G2;

- 6 стоек для тарелок с регулируемой высотой, с фетрами и креплениями;

- 1 стойка для хай-хэта c замком;

- 1 стойка для рабочего барабана с регулируемой высотой;

- 1 стул для барабанщика с регулируемой высотой в идеальном состоянии;

Группа ставит ответный пластик на бочку свой, к началу саундчека имеющийся пластик должен быть демонтирован.

Внимание!!! Все компоненты ударной установки должны быть в идеальном рабочем состоянии!!! Пластики должны быть в новые или в кондиции, близкой к новым!!!

Установка располагается на подиуме, покрытом ковролином или ковриком из нескользящего материала в размер подиума. При отсутствии подиума коврик тоже обязателен!!!

6 розеток 220 V.

Active di-box 2 шт.

Бас гитара:

Басовый усилитель Gallien-Krueger 1001 RB-2 или Ampeg SVT-8PRO. Необходим кабинет RBH-410+саб на 15" или Ampeg SVT-810AV.

Комплект проводов Джек-Джек 3 шт.

2 стойка для бас гитары.

4 розетки 220 V.

Active di-box 1 шт.

Гитара 1:

1  Marshall JCM-2000  с  кабинетом 4*12 Marshall1960, футсвитч.

Все усилители должны развивать требуемую мощность и быть исправными!!!

Головы без разрыва (входа в оконечник) исключаются категорически!!!

На сцене должно быть 4 стойки для гитар, желательно высокие с держателем под гриф, они должны находиться там до начала саундчека!!!

6 розеток 220 V.

Гитара 2:

1  Marshall JCM-2000  с  кабинетом 4*12 Marshall1960, футсвитч.

Комплект проводов Джек-Джек 2 шт.

3 Стойка для гитары.

4 розетки 220 V.

Клавишные:

Двухъярусная устойчивая стойка под синтезатор.

Комплект проводов Джек-Джек 6шт. и Active di-box 6 шт.

6 розеток 220 V.

Коммутация, энергоснабжение и дополнительное оборудование:

На сцене должны быть разложены 3 12ти-канальных сабснейка со стейдж-боксами (стейдж-бокс 1 рядом с барабанным подиумом, стейдж-бокс 2 рядом с клавишами, стейдж-бокс 3 между басовым и гитарным кабинетами с правой стороны сцены (если смотреть из зала)). Комплект коммутации, в необходимом и достаточном количестве для подключения всех микрофонов, di-box и мониторной системы группы. Микрофонные стойки в количестве не менее 5 коротких и 10 длинных стоек. Коммутация на сцене должна быть аккуратно уложена и накрыта кабель-каналами или резиновыми ковриками для свободного и безопасного перемещения по сцене артистов и обслуживающего персонала.

На передней части сцены никаких проводов быть не должно!

2 БАТАРЕЙКИ 9V типа крона, 16 БАТАРЕЕК 1,5V AA должны быть на площадке до начала саундчека.

Электрические сети звукового и светового оборудования должны быть разделены. Вся аппаратура должна быть заземлена и не подвергаться наводкам от светового оборудования!!! Напряжение в сети - 220 +-10 V, частота переменного тока 50-60Hz.

ПЕРСОНАЛ И САУНД ЧЕК:

Технический персонал группы прибывает на площадку примерно за 6 часов до начала запуска зрителей в зал. Непосредственно саундчек занимает примерно 4,5 часа, из которых 2,5 часа необходимо техническому персоналу для подготовки и проверки оборудования, 2 часа происходит непосредственно саундчек. Эти 4 часа мы посвятим нашей работе, а не устранению неисправностей оборудования. К моменту прибытия технического персонала на площадке должны присутствовать следующие лица: представитель заказчика, FOH инженер, необходимое количество техников сцены (не менее 2), минимум 2 грузчика на момент приезда и отъезда технического персонала, для разгрузки и погрузки оборудования группы. Техники сцены и FOH инженер не должны совмещать свои служебные обязанности с какими-либо другими (сет, сцена и т.д.). Каждый из вышеперечисленных лиц может покинуть площадку, только предварительно уведомив об этом технический персонал группы.

Группа работает только со своим техническим персоналом, который должен иметь возможность работать со всем имеющимся на площадке оборудованием и его компонентами.

Группа не несет ответственности за прокатное оборудование и иное оборудование, используемое для проведения концерта.

INPUT-LIST

| № канала | Инструмент: | Микрофон/ Di-box |
| --- | --- | --- |
| 1 A1 | Бочка | наш |
| 2 A2 | Бочка | наш |
| 3 A3 | Малый барабан (верхний пластик) | наш |
| 4 A4 | Малый барабан (нижний пластик) | наш |
| 5 A5 | Хай хет | наш |
| 6 A6 | Том 10” | наш |
| 7 A7 | Том 12” | наш |
| 8 A8 | Том 14” | наш |
| 9 B1 | Том 16” | наш |
| 10 B2 | Обзорник левый | наш |
| 11 B3 | Райд | Shure sm81, AT AE5100 |
| 12 B4 | Обзорник правый | наш |
| 13 B5 | Барабанный модуль | Active DI-BOX |
| 14 B6 | Барабанный модуль | Active DI-BOX |
| 15 B7 | Бас-гитара | Active DI-BOX |
| 16 B8 | Бас-гитара | наш |
| 17 C1 | Гитара 1 | XLR |
| 18 C2 | Гитара 1 | XLR |
| 19 C3 | Гитара 2 | XLR |
| 20 C4 | Гитара 2 | XLR |
| 21 C5 | Клавишные 1 L | Active DI-BOX |
| 22 C6 | Клавишные 1 R | Active DI-BOX |
| 23 C7 | Клавишные 2 L | Active DI-BOX |
| 24 C8 | Клавишные 2 R | Active DI-BOX |
| 25 D1 | Микрофон вокальный 1, Гитара 1 | наш |
| 26 D2 | ************************* | наш |
| 27 D3 | Микрофон вокальный 2, Гитара 2 | наш |
| 28 D5 | Микрофон вокальный 3, Бас | наш |
| 29 D6 | Клавишные 3 | Active DI-BOX |
| 30 D7 | Клик | Active DI-BOX |
| 31 |  |  |
| 32 |  |  |
| 33 |  |  |
| 34 |  |  |
| 35 |  |  |
| 36 |  |  |
| 37 |  |  |
| 38 |  |  |
| 39 |  |  |
| 40 |  |  |

| N | iDR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | G1 | MAIN L |  |
| 02 | G2 | MAIN R |  |
| 03 | G3 | SUB |  |
| 04 | G4 | SUB |  |
| 05 | G5 | INFEEL |  |
| 06 | G6 |  |  |
| 07 | G7 |  |  |
| 08 | G8 |  |  |
| 09 | H1 | IE |  |
| 10 | H2 | IE |  |
| 11 | H3 | IE |  |
| 12 | H4 | IE |  |
| 13 | H5 | IE |  |
| 14 | H6 | IE |  |
| 15 | H7 | IE |  |
| 16 | H8 | IE |  |
| 17 | I1 | IE |  |
| 18 | I2 | IE |  |
| 19 | I3 | IE |  |
| 20 | I4 | IE |  |
| 21 | I5 | SF L |  |
| 22 | I6 | SF R |  |
| 23 | I7 | FRONT MON |  |
| 24 | I8 |  |  |

OUTPUT LIST